## Slide 1
STEP 1-6
内見・契約時の注意点
撤退という最悪も想定した上で、最終チェックする

## Slide 2
室内で見るのは5つ
1
広さと匂いの確認
2
防音・音漏れの確認
3
床の素材と状態
4
鏡の設置可否と壁の状態
5
その場で採寸を済ませる

## Slide 3
図面の平米数と、体感は違う
トイレや収納が含まれていて、実際に動ける範囲が狭いことがあります

## Slide 4
匂いは写真に写らない
カビの匂いは壁裏や床下が原因。入居後も取れないことが多い

## Slide 5
匂いの判断基準
カビの匂い
入居後も改善できないことが多い
契約は見送る
下水の匂い
水を流して消えるなら対処可能
消えなければ見送りを推奨

## Slide 6
撤退理由でいちばん多いのは、音のトラブル

## Slide 7
スピーカーを持ち込んで、本番の音量で流す
確認するのは 廊下・隣室・上下階・建物の外の4か所

## Slide 8
2人で行って、実際に動いてみる
音だけでなく、振動が下階に響かないかまで確認できると安心です

## Slide 9
70dB
音漏れの目安
スマホの無料デシベル測定アプリで簡易測定できます

## Slide 10
滑りすぎる床は、怪我とクレームに直結する
傷・へこみ・ギシギシ音・ささくれも確認してください

## Slide 11
床材ごとの判断
床材 | 判断
フローリング / クッションフロア / フロアタイル | そのまま使用可
カーペット | 貸し会議室ならOK。ダンスには不向き
コンクリート / 畳 | 施工が必須。初期費用が大きく膨らむ

## Slide 12
床は10〜30万円で張り替えられる
立地と家賃が抜群なら、張り替える前提で借りる判断もアリです

## Slide 13
3m以上
ダンススタジオに必要な連続した壁面
窓や柱で壁が分断されないかを確認します

## Slide 14
壁紙が浮いていると、鏡ごと落ちる

## Slide 15
天井が空洞だと、突っ張り鏡が効かない
広くてフラットな良い壁でも、鏡が立てられなくなります

## Slide 16
採寸は、その場で全部終わらせる
レーザー距離計があれば一瞬。二度手間をなくします

## Slide 17
室外で見るのは3つ
1
実際に駅から歩いた距離
2
オートロックの有無
3
鍵・周辺環境・ゴミ捨て場

## Slide 18
図面の徒歩1分は、80m換算
信号・坂道・歩道橋は考慮されていません。必ず実際に歩いてください

## Slide 19
オートロックは無人運営の最大の障壁
夜間に建物が閉鎖されると、24時間営業ができません

## Slide 20
鍵の受け渡しはキーボックスが前提
ドアノブに取り付けられるかどうかも見ておく

## Slide 21
一般住居・学習塾・静かなオフィスの近くは避ける
繁華街やロードサイドを優先。Googleマップで事前に絞り込めます

## Slide 22
契約前に必ず確認する6つ
1
営業可能時間（24時間営業は可能か）
2
音出し・振動の可否と許容デシベル
3
光回線の引き込みの有無・工事可否
4
床・壁への加工可否
5
残置物・クリーニング費用の負担
6
事業譲渡（賃貸借の譲渡）の可否

## Slide 23
契約書に署名した後では、変更できない

## Slide 24
鍵が回りにくいと、電話が鳴り続ける
潤滑油はNG（埃が固まって故障の原因）。鉛筆の芯を鍵の溝に擦り付ける

## Slide 25
下水の匂いは、お湯を流して水を溜めておく
排水トラップに水を溜めれば対処できます。改善しない物件は見送る